## Slide 1: Aufbereitung und Entsorgung gefährlicher Abfälle Обезвреживание и утилизация опасных отходов Jochen Ebbing Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG, Deutschland
im Rahmen des Deutsch-Russischen Umwelttages im Kaliningrader Gebiet, 25. Oktober 2017

## Slide 2: Inhalt / Cодержание
Введение - опасные отходы
Сбор опасных отходов
Утилизация батареек
Ртутьсодержащие отходы
Медицинские отходы
Einführung – gefährliche Abfälle
Erfassung gefährlicher Abfälle
Verwertung von Batterien
Quecksilberhaltige Abfälle
Medizinische Abfälle
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017

## Slide 3: Gefährlicher Abfall
Опасность для окружающей среды и / или здоровья
Определённые характеристики опасности, например:
  взрывчатые,
  легковоспламеняющиеся,
  канцерогенные,
  коррозионные,
  инфекционные,
  экотоксичные
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Einführung - gefährliche Abfälle ─ Введение - опасные отходы
Gefahr für Umwelt und/oder Gesundheit
Festgelegte Gefährlichkeitsmerkmale, z.B.
  explosiv,
  leicht entzündbar,
  krebserregend,
  ätzend,
  Infektiös,
  ökotoxisch
Oпасные отходы

## Slide 4
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Einführung - gefährliche Abfälle ─ Введение - опасные отходы
Situation in Deutschland 1972/ Ситуация в Германии в 1972 году (Quelle: Bildarchiv der Fa. Lobbe)

## Slide 5
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Einführung - gefährliche Abfälle ─ Введение - опасные отходы
Situation in Deutschland 1980 / Ситуация в Германии в 1980 году (Quelle: Bildarchiv der Fa. Lobbe)

## Slide 6
Ограниченная ёмкость наших природных ресурсов и ответственность перед последующими поколениями обязывают нас перерабатывать все сырьевые ресурсы экономно и экономически эффективно. Поэтому нынешний «менталитет выбрасывания» должен быть заменен современной «циклической экономикой». Ответственность за продукт не должна заканчиваться его производством. Она должна включать в себя использование и экологически безопасную утилизацию, то есть повторное использование и рециркуляцию. Так замыкается круг.
Федеральный министр экологии д-р Ангела Меркель
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Einführung - gefährliche Abfälle ─ Введение - опасные отходы
Informationsschrift des Deutschen Umweltministeriums 1995
Вместо устранения отходов – их циклическая утилизация Информационная брошюра Министерства экологии Германии 1995 г.
Notes: Циклическая экономика вместо устранения

## Slide 7
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Erfassung gefährlicher Abfälle ─ Сбор опасных отходов
Behälter zur Sammlung gefährlicher Abfälle/ Контейнеры для сбора опасных отходов (Quelle: Bildarchiv der Fa. Lobbe)

## Slide 8
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Verwertung und Beseitigung gefährlicher Abfälle ─ Уничтожение и утилизация опасных отходов
Beispielhafte Verfahren/ Образцовые методы (Quelle: Bildarchive der Fa. Lobbe, Fa. HIM sowie K + S Entsorgung)
Chemisch- Physikalische Behandlung von flüssigen Abfällen
Химико-физическая обработка жидких отходов
Verwendete Verfahren sind abhängig von der Art des gefährlichen Abfalls
Используемые методы зависят от типа опасных отходов
Hochtemperaturverbrennung der gefährlichen Abfälle
Сжигание опасных отходов при высокой температуре
Deponierung der gefährlichen Abfälle oberirdisch/ unterirdisch
Захоронение опасных отходов на земле / под землей

## Slide 9: Batterien
Первичные не перезаряжаемые батареи
  Типы: главным образом щелочной марганец и углерод цинка в виде круглых элементов, а также оксид серебра и литий в виде элементов-таблеток
аккумуляторы перезаряжаемые
  литий-ионный и никель-металлгидрид
  свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы
  специальные конструкции
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Verwertung von Batterien ─ утилизации батареек
Primärbatterien nicht wiederaufladbar
  Typen: i.w. Alkali- Mangan und Zink- Kohle Rundzellen sowie Silberoxid und Lithium Knopfzellen
Sekundärbatterien/ Akkumulator wiederaufladbar
  Lithium- Ionen und Nickel- Metallhydrid
  Blei- Säure als Starterbatterie
  Sonderbauformen
Батарейки
Notes: ?

## Slide 10
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Knopfzellen/ Миниатюрный элемент-таблетка (Quelle: Wikipedia)
Rundzellen/ круглые элементы (Quelle: Wikipedia)
Lithium- Ionen Akku/ литий-ионный аккумулятор (Quelle: Wikipedia)
Starterbatterie/ Автомобильный аккумулятор (Quelle: Wikipedia)

## Slide 11
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Цифры по Германии (по состоянию на 2015 год): Проданные батареи для бытового использования и их утилизация
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Chart: 
| Alkali-Mangan/ Щелочные | Zink-Kohle/ Цинк-углеродные | Sonstige Primärbatterien/ Другие первичный батареи | Li-Ion/ литий-ионные | Nickel-Metallhydrid/ Никель-металлгидридные | Nickel-Cadmium/ никель-кадмиевые | Blei-Säure/ Свинцово-кислотные
Столбец1 | 0.606 | 0.099 | 0.039 | 0.158 | 0.059 | 0.011 | 0.025
Zahlen für Deutschland (Stand 2015): Verkauf und Verwertung von Gerätebatterien für den Haushalt
Insgesamt wurden in 2015 43.902 Tonnen an Gerätebatterien verkauft
Dies entspricht über 1,5 Milliarden Stück
Davon wurden 19.678 Tonnen (44,8 %) zurückgenommen und verwertet
Anteil stofflicher Verwertung: 97,6 %
В 2015 году было продано 43 902 тонны батарей
Это соответствует более чем 1,5 миллиардам штук
Из них 19 678 тонны (44,8%) были собраны и переработаны
При этом 97,6% материалов утилизованы
Quelle: Umweltbundesamt; Erfolgskontrollberichte der Rücknahmesysteme 2016

## Slide 12
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Экологическая значимость батареек
В 2010 году было продано 1,5 миллиарда батареек. Батарейки содержали следующие вещества:
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Umweltrelevanz von Batterien
Die rund 1,5 Milliarden 2010 verkauften Gerätebatterien enthielten insgesamt:
Загрязнители: ртуть, кадмий, свинец
Вторичное сырьё:
  8 000 тонн железа
  5 000 тонн цинка
  2 000 тонн никеля
  200 тонн кадмия
  6 тонн серебра
  4 тонны ртути
Quelle: Umweltbundesamt; Batterien und Akkus 2012
Schadstoffe: Quecksilber, Cadmium, Blei
Wertstoffe:
  8.000 Tonnen Eisen
  5.000 Tonnen Zink
  2.000 Tonnen Nickel
  200 Tonnen Cadmium
  6 Tonnen Silber
  4 Tonnen Quecksilber

## Slide 13
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Системы сбора батареек
180 000 пунктов сбора в Германии
один пункт на 470 жителей
Сбор в магазинах и муниципальных пунктах сбора
Для потребителей бесплатный возврат
Различные контейнерные системы
Залоговая система для автомобильных аккумуляторов
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Sammelsysteme für Batterien
Ca. 180.000 Sammelstellen in Deutschland
Eine je 470 Einwohner
Rücknahme in Geschäften und kommunalen Sammelstellen
Für Verbraucher kostenlose Rücknahme
Verschiedene Behältersysteme
Pfandsystem für Autobatterien
Bildquelle: Internetauftritt der Stiftung GRS Batterien, 2017

## Slide 14
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Законодательное регулирование утилизации батареек
Закон регулирует обязанности производителей и потребителей и предписывает квоты сбора
Потребители должны вернуть использованные батарейки
Ответственность производителей и импортёров
  Обязательство магазинов и муниципалитетов устанавливать контейнеры для сбора
  Обязательный бесплатный приём и утилизация
Производители батарей создали систему возврата GRS
Производители платят за проданную батарею систем возврата GRS (0,9 евроцента для стандартной батареи АА)
Дополнительно существуют три системы возврата от производителей
Предписанная квота сбора с 2016 года: 45%
Ограничение содержания ртути и кадмия
Контроль Федеральным агентством по окружающей среде (регистр батарей)
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Gesetzliche Regelungen zur Batterieverwertung
Batteriegesetz regelt Pflichten von Herstellern und Verbrauchern und gibt Sammelquoten vor
Verbraucher müssen Altbatterien zurückgeben
Produktverantwortung von Herstellern und Importeuren
  Pflicht zur Ausstattung von Handel und Kommunen mit geeigneten Sammelbehältern
  Pflicht zur entgeltfreien Rücknahme und Verwertung
Hersteller von Gerätebatterien haben Rücknahmesystem GRS Batterien eingerichtet
Finanzierung durch Entsorgungskosten, die Hersteller je verkaufte Batterie an Rücknahmesysteme entrichten (z.B. 0,9 ct für AA Alkali- Mangan Primärzelle bei GRS)
Zusätzlich gibt es drei herstellereigene Rücknahmesysteme
Vorgeschriebene Sammelquote ab 2016: 45%
Beschränkung von Quecksilber und Cadmiumgehalt
Kontrolle durch Umweltbundesamt (Batterieregister)

## Slide 15
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Сортировка использованных батареек
Батарейки необходимо сортировать перед переработкой
Смешанный сбор разных видов батарей, поскольку предварительная сортировка для потребителя затруднительна
Последущая сортировка разделяет отдельные типы
  Щелочные марганцевые и цинковые углеродные батареи
  Гидрид никеля
  Литий-ионные аккумуляторы
Крупные автоматические сортировочные системы эксплуатируются в Германии (рентгеновская технология или электромагнитные системы)
Это началось с сортировки вручную
Важным является отсортировка литиево-ионных аккумуляторов, т.к. они являются пожароопасными в случае повреждения
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Sortierung von Altbatterien
Vor Anwendung von Verwertungsverfahren müssen die Batterien sortiert werden
Die Sammlung erfolgt gemischt, da der Verbraucher eine Vorsortierung nicht leisten kann
Durch die Sortierung werden die einzelnen Typen getrennt
  Alkali- Mangan und Zink- Kohle Batterien
  Nickel- Metallhydrid
  Lithium- Ionen-Akkus
In Deutschland werden große automatische Sortieranlagen betrieben (Röntgentechnik oder elektromagnetische Systeme)
Begonnen wurde mit Handsortierverfahren
Wichtig ist das Aussortieren von Lithium- Ionenakkus, da diese bei Beschädigung brandgefährlich sind
Bildquellen: Internetauftritt der Stiftung GRS Batterien sowie der Redux GmbH, 2017

## Slide 16
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Утилизация использованных батареек
Марганцево-цинковые и цинковые углеродные элементы
  Доменная печь: производство чугуна, цинкового концентрата и шлака
  Вельцевание: выделение железа, цинк содержащего пиролизита на входе во вращающейся печи: экстракция оксида цинка и шлака
  Дуговая сталеплавильная печь: экстракция ферромарганца, цинковой пыли и шлака
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Verwertung von Altbatterien
Alkali- Mangan und Zink- Kohle Batterien
  Hochofen: Gewinnung von Roheisen, Zinkkonzentrat und Schlacke
  Wälzofen: Abtrennung von Eisen, zinkhaltiger Braunstein als Input in Drehrohrofen: Gewinnung von Zinkoxid und Schlacke
  Elektrostahlofen: Gewinnung von Ferromangan, Zinkstaub und Schlacke
Zugabe von Batterien mit Eisenerz und Koks
Добавление батарей с железной рудой и коксом
Abzug Gichtgas Zink wird in der Gichtgasreinigung zurückgewonnen
Газоотвод для колошникового газа Цинк отделяют при очистке колошникового газа
Roheisen
жидкий передельный чугун
Schlacke
шлак
Bildquellen: Wikipedia, 2017

## Slide 17
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Утилизация использованных батареек
Гидрид никеля
  Вакуумная дистилляция: производство смеси никель-железа
Литий-ионные аккумуляторы
  Плавление: производство кобальта, никеля, меди (в настоящее время разрабатываются методы утилизации лития)
Свинцово-кислотные батареи
  Механическая обработка, измельчение и разделение компонентов: свинец расплавляется, электролит нейтрализуется или используется в химической промышленности
Миниатюрный элемент-таблетка
  Вакуумная термическая обработка. Сталь, не содержащая ртути, расплавляется
Verwertung von Batterien ─ утилизация батареек
Verwertung von Altbatterien
Nickel- Metallhydrid
  Vakuumdestillation: Gewinnung Nickel- Eisen- Gemisch
Lithium- Ionen-Akkus
  Einschmelzen: Gewinnung Kobalt, Nickel, Kupfer (Verfahren zum Lithiumrecycling sind in der Entwicklung)
Bleibatterien
  Mechanische Aufbereitung, Zerkleinerung und Trennung der Bestandteile: Blei wird eingeschmolzen, Elektrolyt wird neutralisiert oder in chemischer Industrie verwendet
Knopfzellen (potentiell Quecksilber enthalten)
  Vakkumthermische Behandlung. Quecksilberfreier Stahl kann wiederverwendet werden

## Slide 18
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Экологическая значимость ртути
ртуть - это геогенное вещество (например, компонент каменного угля)
ртуть чрезвычайно токсична для людей и животных
Метилртуть может повредить центральную нервную систему, особенно у неродившихся детей
Плохая выводимость приводит к накоплению в организме
Неорганическая и металлическая ртуть могут быть поглощены организмом (обычно при вдыхании) и могут вызывать повреждение нервов и почек
Quecksilberhaltige Abfälle ─ ртутьсодержащие отходы
Umweltrelevanz von Quecksilber
Quecksilber kommt natürlich vor (z.B Bestandteil der Steinkohle)
Für Menschen und Tiere ist Quecksilber extrem giftig
Methylquecksilber kann das zentrale Nervensystem insbesondere von ungeborenen Kindern schädigen
Schlechte Ausscheidung führt zu Anreicherung im Körper
Anorganisches und metallisches Quecksilber kann vom Organismus (meist durch Inhalation) aufgenommen werden und Nerven- und Nierenschäden hervorrufen
Bildquellen: Wikipedia, 2017

## Slide 19
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Ртутьсодержащие отходы
Основным источником выброса ртути являются электростанции и химическая промышленность (хлоридно-щелочной электролиз)
Ртуть также может содержаться в бытовых отходах
  термометры и барометры
  ртутные выключатели
  батареи
  газоразрядные лампы
Quecksilberhaltige Abfälle ─ ртутьсодержащие отходы
Quecksilberhaltige Abfälle
Hauptquelle für Quecksilberfreisetzung sind Kraftwerke und Chemische Industrie (Chlor- Alkali- Elektrolyse)
Quecksilber kann auch in Abfällen aus dem Haushalt enthalten sein
  Thermometer und Barometer
  Quecksilberschalter
  Batterien
  Gasentladungslampen
Bildquellen: Wikipedia, 2017

## Slide 20
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Сбор ртутьсодержащых отходов (Например газоразрядных ламп)
В торговых точках
В муниципальных пунктах сбора
Для потребителей бесплатно
Предотвращение повреждений стекла
Система финансируется и органируется за счет производителей
Государственный контроль
Quecksilberhaltige Abfälle ─ ртутьсодержащие отходы
Rücknahme von Quecksilberhaltigen Abfällen (Am Beispiel Gasentladungslampen)
In Verkaufsstellen
An kommunalen Bringhöfen
Für Verbraucher entgeltfrei
Rücknahmesystem durch Hersteller organisiert und finanziert
Vermeidung von Glasbruch
Staatliche Kontrolle
Bildquellen: Ligthcycle, eigene Aufnahmen, 2017

## Slide 21
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Утилизация ртутьсодержащих отходов (Например газоразрядных ламп)
Процессы направлены на удаление ртути (дистилляцию) или превращение ртути в сульфид ртути
Сульфид ртути не является ядовитым из-за его нерастворимости
Захоронение сульфида ртути на полигоне
Утилизация оставшихся веществ (в основном стекла)
Quecksilberhaltige Abfälle ─ ртутьсодержащие отходы
Verwertung von Quecksilberhaltigen Abfällen (Am Beispiel Gasentladungslampen)
Verfahren zielen auf Entfernung (Destillation) oder Umwandlung des Quecksilbers in Quecksilbersulfid ab
Aufgrund seiner Unlöslichkeit ist Quecksilbersulfid ungiftig
Beseitigung des Quecksilbersulfids in Deponien
Verwertung der restlichen Stoffe (i.w. Glas)
Chart: 
| Glas/ стекла | Metall/ Kunststoff Металл / пластмасса | Leuchtstoffpulver/ Люминофор | Quecksilber/ртуть
Spalte1 | 0.9 | 0.07 | 0.03 | 0.0001

## Slide 22
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
медицинские отходы
Отходы медицинского обслуживания (медицинские отходы) могут быть особенно опасными из-за риска инфекционного заражения
Необходим раздельный сбор в больнице
Специальные контейнеры для одноразового использования гарантируют безопасное разделение и временное хранение
Специальная обработка, необходимая для стерилизации
  сжигание
  автоклавирование
Medizinische Abfälle ─ медицинские отходы
Medizinische Abfälle
Abfälle aus der Gesundheitsvorsorge (Medizinische Abfälle) sind aufgrund der Infektionsgefahr können besonders gefährlich sein
Getrennte Sammlung im Krankenhaus notwendig
Spezialbehälter zur einmaligen Nutzung garantieren eine sichere Trennung und Zwischenlagerung
Spezielle Behandlung notwendig zur Sterilisierung
  Verbrennung
  Autoklavierung
Bildquellen: SSI Schäfer, Sterigerms, Lobbe 2017

## Slide 23
14. Deutsch-Russische Umwelttage im Kaliningrader Gebiet 2017 - XIV Российско-Германские дни экологии в Калининградской области 25.-26. 10 2017
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Благодарю за внимание!